## Slide 1
Afinador utilizando Arduino + Python
Micaela Toscani
Guillermo Brinatti
Axel Lacapmesure

## Slide 2
Motivación
Elaborar aplicaciones de Arduino con control de usuario
Elaborar una interfaz de usuario
Afinador de guitarra en Arduino + Python

## Slide 3
Diagrama del dispositivo

## Slide 4
Algoritmo de procesamiento
Autocorrelación de la señal de entrada

## Slide 5
Programa Arduino

## Slide 6
parámetros de funcionamiento:
tolerance
reference
difference
tuned
interfaz gráfica
ventana
elementos
introducción de usuario
thread de actualización
métodos:
set_<param>
get_<param>
start
stop
update
dependencias
pyserial (comunicación puerto serie)
threading (paralelización)
pyplot (interfaz)
Interfaz de usuario (Python)

## Slide 7
parámetros de funcionamiento:
tolerance
reference
difference
tuned
interfaz gráfica
ventana
elementos
introducción de usuario
thread de actualización
métodos:
set_<param>
get_<param>
start
stop
update
dependencias
pyserial (comunicación puerto serie)
threading (paralelización)
pyplot (interfaz)
Interfaz de usuario (Python)

## Slide 8
Interfaz de usuario (Python)
set_<param>(value):
serial.write(“<param> value”)
get_<param>():
serial.write(“<param>?”)
return serial.read()
update():
while is_running:
difference = get_diff()
tuned = get_tun()
update_difference_text()
update_difference_bar()
update_tuned_color()

## Slide 9
Calibración
Frecuencia de muestreo: 38.46 kHz
Adquisición de señal a 1 kHz

## Slide 10
Caracterización y problemas
Rango de frecuencias: 1000 Hz a 2800 Hz
(cuerdas de una guitarra 80hz a 320 Hz)
Error: 26 Hz (medido a 1 kHz)
Tasa de refresco = 1 s (0.5 s loop Arduino + 0.5 s comunicación)
Fourier
Autocorrelación
Nuestras opciones:
Agrandar L
(limitado por memoria)
Bajar
Anduvo hasta L = 200